## Slide 1
精装工程细部节点构造标准

## Slide 2
第一章 管控底线要求

## Slide 3
（一）防水工程
1）防水材料使用品牌应符合合同约定要求，防水涂膜厚度应符合设计要求或地方规范要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%，墙面防水涂膜厚度以1.0～1.2mm为宜，地面防水涂膜厚度不应小于1.5mm。
2）地面防水上返墙面及墙面防水延伸地面分别不应小于300mm。卫生间淋浴房、浴缸部位墙面防水涂刷高度≥1800mm，台盆背部墙面防水层涂刷高度≥1000mm且高于该区域所有台盆位置 100mm，其它区域防水层涂刷高度≥300mm（墙面防水高度以地面完成面起算）。
3）卫生间结构地面必须作蓄水试验，蓄水试验由总包负责进行，蓄水试验完成后需由监理、项目工程部、总包单位、装饰施工单位四方会签后，作为移交接收手续。 在楼面排水系统完成且装修施工的防水层完成后，由装修施工单位再次做蓄水试验，防水层未干前严禁进行蓄水试验。蓄水试验时间要求不低于24H,蓄水高度要求最低点不低于30mm；验收过程需拍照留存资料。
4）严禁给水管、地暖管、二次机电配管等线管从阳台移门、卫生间门槛、卫生间淋浴反坎下侧穿越。

## Slide 4
5）卫生间门槛石：
门槛位置用细石混凝土浇筑止水反坎，标高低于门槛石完成面约30mm。
地面石材/瓷砖铺贴前，应先完成门槛石铺贴，再用防水涂料对门槛石下口结合层进行封闭。
厨卫间门槛石与两侧墙体间的缝隙应使用防水性水泥砂浆塞实。
混凝土反坎应与墙地面统一做防水处理。
严禁卫生间地砖铺装前未完成门槛石安装及局部闭水试验。
6）淋浴房挡水槛：
淋浴房细石混凝土档水槛或止水钢板高度应按高于淋浴房内侧最高处地面完成面约20mm控制，使用防水砂浆固定。
细石混凝土档槛或止水钢板端头与墙体交接处应伸入墙体20mm，用防水砂浆固定，并封堵捂实，并与墙地面统一做防水处理。

## Slide 5
7）涉水房间排水立管位置需浇筑混凝土墩台后再施工防水，混凝土墩台高度不低于300mm。
8）卫生间完工后必须进行闭水实验，闭水前需对地面砖进行美缝处理，蓄水试验完成后需由监理、项目工程部、物业、装饰施工单位四方会签，闭水深度最浅处干区不低于10mm,淋浴房不低于30mm，闭水时间不少于7天。
9）阳台门槛必须确保室内外建筑完成面高差≥50mm，阳台门槛位置需防水加强处理。
（二）安装工程
1）空调百页宜采用PVC或者复合材质百叶，防止结露；若采用分体式空调冷凝水洞口需往室外找坡5%。
2）墙面开槽：
两条相邻开槽槽边距离不得小于500mm,单槽宽度不得大于200mm。
砖墙≤120mm厚的管线以构造柱方式预埋，不允许二次开槽后水泥砂浆补槽。
开槽深度及宽度：管径的1.5倍，必须先弹线，用专业机械开槽。

## Slide 6
水平开槽不允许超过500mm。
双管以上须进行挂网防开裂加固。单管用水泥砂浆填补，双管以上必须使用细石砼填补，严禁先粉刷后开槽。
检查开槽、补槽质量，防止空鼓开裂。
3）管线安装：
天花内线管走向整齐，沿顶棚铺设，禁止与天花龙骨共用吊筋。
PVC管管卡间距不大于600MM，KBG、JDG线管管卡固定间距不大于1000mm，接线盒两端200MM内须设管卡；线管转弯处两端须设管卡，转弯处距管卡不大于200MM。水暖管支架安装间距，冷水、热水间距必须满足以下实测实量表格要求。
管径（mm） |  |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110
最大间距 （m） | 立 管 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4
 | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55
 |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 

## Slide 7
管子弯曲处无明显褶皱，管路连接紧密，管口光滑，无毛刺，护口齐全。
电缆桥架需设置独立吊杆，固定牢固，并且接地跨接，穿墙需防火封堵。
管道穿结构墙、楼板时应设置套管，且管道接口部位不得在墙内。管道穿轻质隔墙时管洞可以用柔性材料封堵。
4）同一室内插座开关面板高度差[0，0.5]mm。特别注意：当相邻不同设备面板尺寸大小不一致时，必须注意底盒的预埋位置。
5）厨房烟道吊顶内止逆阀处当采用非集成吊顶时必须设置检修口便于今后检修。卫生间顶面必须设置检修口，公区有消防蝶阀顶 面处必须设置检修口。
6）有地热的线缆、水管进入淋浴区，严禁从地面敷管，要求从墙面进入淋浴区，保证淋浴防水挡边的完整性；任何管线不得穿过防水翻边和挡水条。
7）除特殊情况外，严禁管线从地面走，严禁管线穿越导墙或反坎。
8）本层天花、隐蔽验收前，上一层的机电管线及地面防水必须完成；本层地面隐蔽验收前，下一层的天花吊顶打孔必须完成。

## Slide 8
9）现场管线点位施工前必须进行管综图合图，点位核对，二次装修深化图、饰面排版图必须反映机电点位。
10）机电隐蔽验收、测试实验记录资料完整。
11）洁具安装：
洁具安装前，所有与卫生间洁具连接的管道压力，闭水试验必须已测试完毕。
浴缸安装地面必须另设一处暗地漏。
安装抽水马桶时，应确保马桶下水口，密封圈（黄油圈）和马桶登高管的中心点一致，并确保马桶下水口和密封圈（黄油圈）的密封性，以及密封圈是否完整套入等高管。
台盆不锈钢S弯下水管与登高管的交接部位必须使用柔性胶泥或中性密封胶进行填堵，防止异味窜出。

## Slide 9
12）灯具安装:
在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。
I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接。且应有标识。质量大于10kg的灯具，其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。
13）插座安装:
单相两孔插座、面对插座，右孔或上孔应与相线连接、左孔或下孔应与中性线连接；单相三孔插座、面对插座，右孔应与相线连接、左孔应与中性线连接。
单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致。
保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。

## Slide 10
14）地暖需带压验收后方可进行保护层施工。
（三）石材/瓷砖工程
1）大堂、地下室电梯厅、标准层电梯厅墙面若采用玻化砖（或者全抛釉面砖）/石材材质，施工工艺必须采用专用玻化砖/石材粘合剂加挂∮1.5铜丝、玻化砖/石材背面增刷背胶的挂贴工艺；室内墙面若采用玻化砖（或者全抛釉面砖）/石材材质, 施工工艺必须采用玻化砖/石材粘合剂、玻化砖/石材背面增刷背胶的挂贴工艺；粘接剂需规定品牌；（注意浅色石材采用浅色专用石 材粘结剂铺贴）。
2）墙面瓷砖及石材铺贴高度超过 3 m，必须采用干挂工艺。
3）所有石材应在工厂将背面网格布铲除进行背胶处理并做六面防护后运至施工现场进行施工（干挂石材除外）。

## Slide 11
4）防护具体要求如下：防护涂刷前，石材应充分干透；如工期紧张，石材水分还未 干透，可先涂刷除正面外的其它五面防护，正面防护在石材初磨并风干后进行。防护涂刷应纵横各一遍，待第一遍防护干后再进行第二遍，干后铺贴。
5）墙面湿贴和地面铺贴的石材粘贴面应使用水性防护剂涂刷，厨房及浴柜台面等易受油污及腐蚀的台面应使用油性防护剂涂刷。
6）石材均采用优等品（A级板），湿贴墙、地面成品石材厚度不小于18mm，干挂墙面成品石材厚度不小于20mm，并满足图纸要求。
7）所有石材外露切割面须进行抛光处理，抛光均要求在石材厂内加工完成，并刷好石材防护剂，方可进场施工。
8）大理石水刀拼花、金属镶边、波打及小于200mm宽的石材均要求在石材加工厂拼接好后运至现场铺设（特殊情况除外）。
9）户内石材线条及石材脚座必须用石材荒料加工，不得使用小条板拼接；石材线条2.5米以内要求整根石材加工。
10）地面石材铺装完成后应进行结晶处理，结晶面亮度要求不小于 85°。
11）墙地面瓷砖留缝宽度建议按1.5mm留设，C1业态及商业地面勾缝必须采用美缝剂勾填。

## Slide 12
12）为避免湿区地面瓷砖积水，建议湿区地面瓷砖/大理石应采用湿贴工艺。
（四）地板工程
1）木地板与门槛石收口禁止使用压条（特殊情况除外），铺贴时木地板应比门槛石低3mm，在与门槛石交界处300mm宽范围内，不铺防潮膜，用AB较及结构胶固定木地板于地面基层，并上压重物48小时。
2）安装时地板伸缩缝间隙在8～10mm内，安装踢脚线，须把伸缩缝盖住。安装方式为安装卡卡子，接长和转角要求用专用连接件，禁止使用射钉固定。
3）基层必须干燥，含水率应达到或低于当地平衡湿度或含水率要求时方可施工（上海区域地面含水率为8%-12%）。
4）防潮纸必须与踢脚板上口平齐。

## Slide 13
（五）涂饰工程
1）潮湿空间应选用防潮腻子及防霉涂料，禁止使用墙纸墙布。
2）墙纸与其它饰面禁止在阳角位置收口。
3）乳胶漆墙面底漆及面漆建议按“二底二面”执行。
4）墙纸基层封闭处理禁止使用清油，应使用环保基膜打底。
（六）踢脚线及门套基层
1）踢脚线阴阳角处采用45°拼缝，免漆踢脚线阴阳角应采用成品转角线条收口。踢脚线与木地板下口预留2mm伸缩缝，此处收口严禁打胶。

## Slide 14
2）踢脚线现场应采用卡式安装，不得用枪钉钉接固定，6m内不得拼接，拼缝采用45°斜缝拼接，拼缝高低差不大于0.5mm，接缝留在活动家具等隐蔽部位。
3）门套基层：
门套木基层采用 18mm木工板制作，用美固钉直接在墙体上固定。
卫生间、厨房间、阳台等潮湿区域门框基层根部300mm以下须作防腐处理，门框基层板根部离门槛石面留缝约20mm，根部用防水胶泥填实，以防止水气渗入门框内引起油漆饰面发霉。
（七）吊顶工程
1）叠级式吊顶低位的转角部位副龙骨面采用0.8mm厚，40mm宽镀锌铁皮斜拉加固，减少吊顶转角位开裂风险；镀锌斜拉铁片应延伸至边龙骨，固定平直、牢固。

## Slide 15
2）吊顶侧挂板转角处用自攻螺丝固定0.8mm 厚镀锌铁片90度包角加固；镀锌铁片高度同侧挂木基层板高度，每边转角宽度不小于100mm。
3）轻钢龙骨吊顶转角部位封板：
吊顶转角部位第一层采用9mm多层板，整板裁切成L型，内边尺寸不得小于300mm*600mm，用自攻螺丝固定。
木基层板须防火防白蚁处理（封石膏板一侧不得刷防火涂料）。
吊顶转角处第二层（面层）需采用整张石膏板裁成L形，内边尺寸不得小于300mm*600mm。面层与第一层多层板接触面满涂白胶，自攻螺丝固定。
面层石膏板拼接缝与第一层板拼接缝按300mm距离错缝安装。

## Slide 16
4）叠级式天花挂板拼接做法：
200mm≤叠级高度﹤400mm的竖向基层采用18mm木工板基层吊挂制作，木工板拼接必须采用燕尾榫做法连接，并在拼接处加马钉固定，背面增设加固板固定；
侧板挂板基层下口需与副龙骨齐平；木基层板须防火防白蚁处理。
5）吊灯加固：
天花高位挂装饰灯的位置需加固处理，采用双层18mm多层板，400mm*400mm，用4根吊杆直接吊挂在结构楼板上；
多层板须防火防白蚁处理；
大于3KG的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。必须单独支撑，且需做大于2倍灯具重量的过载试验。

## Slide 17
6）厨房、卫生间、外阳台、地下室、室外连廊顶面要求为防水石膏板吊顶，均需采用50 系列直卡轻钢龙骨（A型）,封双层9.5mm 厚石膏板。
7）空调回风口、出风口、换气扇等处增设吊筋加固处理并设置多层板或实木边框，以便风口安装固定，侧送风口位置应注意不被灯槽造型遮挡，风口内及风口封堵部分必须做好防腐及喷黑处理，风道与风口采用深色帆布软连接，金属风口加工需要按照天花色板颜色加工风口（另银箔上安装的风口需做银箔处理，木饰面、不锈钢、镜面、石材等材料上安装天花风口必须相近色或同材质）。
8）吊顶要求采用成品检修孔，规格满足检修要求。经常上人的大型空间检修孔要加固，顶面检修口增加5#角钢加固框。
9）吊杆距主龙骨端部距离不大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。
10）当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。在超过3m后需要提供连接的转换层结构。在设备、管道两侧的吊杆间距应控制在≤900 mm。

## Slide 18
11）固定石膏线严禁使用针钉固定,必须采用不锈钢麻花钉固定。
12）石膏板吊顶长度超过 15 米的各类走道或大面积吊顶转角处应预留伸缩缝，且伸缩缝两边应设置独立的主龙骨、副龙骨。
13）严禁在钢结构上电焊，考虑到安全、牢固性采用抱箍的方式进行钢架转换层焊制，钢架间距应≤1100mm。
（八）其它
1）打胶部位要求：
金属边框（铝合金类）、塑钢边框与交界面处饰面材料收口应打胶处理；
玻璃镜子与交界面处饰面材料收口应打胶处理；洁具与交界面处饰面材料应打胶收口；
瓷砖石材线条与交界面处饰面材料收口应打胶处理；
木质装饰线条（木饰面线条、踢脚线）与交界面处饰面材料收口严禁打胶处理。

## Slide 19
2）所有装修材料均应符合国家相关技术规定及环保要求，且必须提供产品合格证和检测报告；
3）需要进行复检的材料，在材料进场时应提供材料的复检报告。对木地板、木饰面、墙纸、基层板、墙纸胶、基膜、清漆、柜体应进行抽检（TVOC、甲醛）。
4）所有材料均应满足防水验收规范要求。并在材料选择中，注意对防水检测材料的审核。

## Slide 20
第二章 防水工程细部节点构造标准

## Slide 21
重点说明：
（1）必须保证同一个房间的地转为同一色号砖。 （2）地砖铺贴时必须注意砖背面的铺贴方向。 （3）地砖铺贴应按照施工图示起点铺贴。 （4）地砖地面必经房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图。 （5）地砖铺贴完养护三天后做好成品保护再进行下一道工序。 （6）勾缝必须使用美缝剂。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间门槛石及卫生间节点图01

## Slide 22
重点说明：
（1）卫生间石材铺贴前，须完成过门石铺贴补刷过门石周边防水并完成蓄水试验。卫生间湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于1800mm，干区的墙面防水高度不低于300mm。 （2）浅色系列石材采用专用粘接剂，结合层白水泥和中砂或粗砂。 （3）在出厂前石材需做六面防护，石材六面防护须纵横各一遍，待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护，现场切割后补刷。防护液为水性防护液。 （4）大理石应先铲除背后网格布后进行铺贴，石材铺贴应按照图示起点铺贴。 （5）石材地面必经房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图；拼花复杂波打线必。 （6）石材质量控制环节：荒料→毛板→大板→规格板→工厂按照排版图试拼检查→包装出厂。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间门槛石及卫生间节点图02

## Slide 23
重点说明：
（1）设置地暖的同层或异层排水卫生间，施工工序、防水要求、材料要求养护要求参照卫生间门槛石及卫生间节点图02。 （2）设置地暖的同层或异层排水卫生间，若建筑或门槛石部位预留尺寸不足或地暖保护层厚度不足50mm,,禁止地暖盘管贯穿门槛是下方施工，可设置在防水高度300mm以上的区域穿墙施工。 （3）卫生间配置地暖且必须在门槛石下发设置地暖盘管施工的，需根据集团节点做法要求施工，门槛部位需设置C20细石混凝土挡水槛，并防水坎部位防水砂浆密实，门槛石施工完成后，且必须24小时闭水试验后，再下道工序施工。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间门槛石及卫生间节点图03

## Slide 24
重点说明：
(1)对卫生间的淋浴房挡水槛的尺寸、位置要复核。 (2)挡水槛阳角应为无缝拼接，细石混凝土挡水槛或止水钢板挡水槛嵌在石材中。 (3)淋浴房固定玻璃及平开门通过五金件与挡水槛、墙面安装牢固处均采用专业打注中性防霉密封胶：玻璃门扇设密封条、导水槽：淋浴区内阴角处均采用专业打胶防水渗漏。淋浴下方设置流水槽，且地漏设置在淋浴喷头下方的流水槽居中位置或边角处。 (4)淋浴房结构楼面预植圆钢，并且顶部焊接圆钢相连，制模浇捣淋浴房挡水槛，挡水槛地面应先凿毛、采用细石砼浇捣。 (5)淋浴房细石混凝土挡水槛或止水钢板高度按照高于淋浴房内外侧最高处地面完成面约20mm控制、使用防水砂浆固定。 (6)细石混凝土挡水槛或止水钢板端头与墙体交接处应伸入墙体20mm、用防水砂浆固定、并封堵捂实、并与墙地面统一做防水处理。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 淋浴房门槛石施工通用节点图

## Slide 25
重点说明：
(1)异层排水楼板开孔需大于排水管管径，孔壁需进行凿毛处理。需用专用模具支撑，浇捣需用细石混凝土分二次封堵浇捣密实。 管根防水加强等措施按照集团防渗漏提指引进行。 (2)地漏的排水管口标高应根据地漏型号和找坡确定，使排水管与地漏连接紧密。 (3)地漏安装时周边的砂桨应填充密实。 (4)地漏、排水管口径需符合排水流量要求。 (5)地漏应选择带水封的防臭型地漏。 （6）同层排水地漏位置需根据精装地面排版图确定，位置要合理美观。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间地漏排水管剖面图

## Slide 26
重点说明：
(1)设计必须确保室内外建筑完成面高差≥50mm。 (2)阳台门槛下口需防水砂浆封堵密实，闭水试验完成后再下道工序施工，阳台防水高度需根据集团要求实施。 (3)阳台土建建筑地面设置保温的，土建找平后需做二次防水，闭水试验完成后再下道工序施工。 (3)每层外挑阳台可不做图中防水层。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 阳台移门门槛施工节点图01

## Slide 27
重点说明：
(1)门套基层板与墙体连接牢固且用美固钉固定。门套基层及门套根部距门槛石留缝30-50MM。根部用防水胶泥填充，以防止水汽渗入门框引起油漆饰面变形发霉。 (2)门套基层需做防火、防潮、防虫、防腐处理。 (3)门套基层与结构墙之间有缝隙需用发泡剂填充，且水泥灌浆封堵填平处理。 (4)卫生间等湿区门套及基层做好需离地面完成面5mm、注耐候胶（同门套色系）。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 厨卫门套基层根部防潮节点图

## Slide 28
重点说明：
(1)木门套立板下口需做止水条，且与地面做统一防水，低于门槛石完成面30mm，门槛石安装采用粘接剂。 (2)木门套、口线根部留3mm缝，注耐候胶（同门套色系）。 (3)门安装完毕后清洁工作面后注胶、养护。 (4)门槛石位置用细石混凝土浇筑止水反坎、标高低于门槛石完成面约30mm。地面湿作业施工前，先完成门槛石铺贴、再用防水涂料对门槛石下口进行封闭。 (5)厨卫间门槛石与两侧墙体间的缝隙应使用防水性水泥砂浆塞实。 (6)混凝土反坎应与厨卫间一起涂刷防水层。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 厨卫门槛石位置收口节点

## Slide 29
重点说明：
(1)楼板开孔应大于排水管管径40mm-60mm，孔壁需进行凿毛处理，需用专用模具支撑，浇捣需用水泥砂浆分二次以上封堵浇捣密室。 (2)地漏定位需提前地面排版，实地放线，尽量设置在靠近下水管处且楼地面基层清洁、及对蓄水试验检查完毕可施工。 (3)地漏、排水管口径需符合排水流量要求，排水管需设置P弯。 (4)地面找坡符合排水要求，找坡率0.3%~0.5%。 (5)露台面积大于6m2或长度超过4m，或阳台面积大于8m2或长度大于5m时，应设置双地漏。 (6)建筑室内外高差较小的，建议露台设排水地沟，地面与墙面阴角处打胶。 (7)淋浴房外地漏设置在挡水槛与坐便器中间靠墙角处。 。
节点图
实样照片
项目名称 | 防水工程细部节点构造
节点名称 | 厨卫门槛石位置收口节点

## Slide 30
第三章 安装工程细部节点构造标准

## Slide 31
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备 2.重点说明： （1） 需安≤3KG装轻型吊灯的部位，应预设双层400mm×400mm的18mm多层板，板面与龙骨面齐平（多层板须采用Ø8膨胀螺栓固定在结构楼板底面，并与吊顶龙骨固定连接）。 （2）多层板朝下一面对穿螺栓的开孔深度，以能够将螺栓帽埋入即可；不允许超过一层板的深度，否则会变成单层板受力，影响承重。 （3）多层板需做防火、防白蚁处理。 （4）中心开孔应与设计和厂家确认好的灯具尺寸相符合。此做法仅适用于轻型或重量轻灯具。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 吊顶灯具基层施工节点01（轻型）

## Slide 32
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备 2.重要说明： （1）当灯具为≥3KG重型吊灯时，必须按照上图增加预埋铁板和角钢挂钩的做法，铁板固定要求不少于4颗Φ10的化学螺栓；并应对连接件、结构楼板（或梁）进行受力计算后方可实施。 （2）中心开孔应与设计和厂家确认好的灯具尺寸相符合。 （3）钢板、吊杆等金属件均做防锈处理。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 吊顶灯具基层施工节点02（重型）

## Slide 33
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备 2.重点说明： （1）空调回风口、出风口、换气扇等处要求用细木工板制作木框，以便于风口及设施安装，木方要求做防火处理。 （2）空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算,出回风口的间距需符合空调性能要求，回风口要设置黑色滤网。 （3）空调回风口应加长与检修口二合为一。 （4）空调风口固定自攻钉要安装在风口的侧壁，仰视不能看到钉帽。风口内部可见面黑色处理。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 空调风口安装示意图（侧出底回）

## Slide 34
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备 2.重点说明： 1、空调回风口、出风口、换气扇等处要求设置木边框，以便于风口及设施安装。 2、空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算。 3、出回风口的间距需符合空调性能要求。 4、风口距离要求：，送风口与回风口 不宜太近，不小于1.5m，尽量远一些。送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应，也可以 相对集中。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 空调风口安装示意图（侧出底回）

## Slide 35
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备 2.重点说明： （1）空调回风口、出风口、换气扇等处要求用细木工板制作木框，以便于风口及设施安装，木方要求做防火处理。 （2）空调出回风百页的尺寸须根据机电安装单位风量计算,出回风口的间距需符合空调性能要求，回风口要设置黑色滤网。 （3）空调回风口应加长与检修口二合为一。 （4）空调风口固定自攻钉要安装在风口的侧壁，仰视不能看到钉帽。风口内部可见面黑色处理。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 空调风口安装示意图（底出底回）

## Slide 36
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备 2.重点说明： （1）风口与风管的连接应紧密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 商业空间吊顶方、圆形风口安装

## Slide 37
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备→布管穿线→导线联结→盖板封槽 2.重要说明： （1）浴室内的金属浴缸、金属给排水管以及灯具、插座接地保护线（PE线）应与局部等电位端子箱相连接，连接线采用BVR1*4mm2穿PC16塑料管保护暗敷。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间等电位安装示意图

## Slide 38
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备→放线→下料、木楔子安装、板材防腐防虫处理→安装18厚基层板→打中性硅酮密封胶 2.重点说明： （1） 木基层须做防火、防腐、防虫蛀处理，且明确开启方向、所用五金件型号和安装位置，门套企口边嵌橡胶防撞条（色系与门套相同）。 （2）基层连接方式需用美固钉、涂防锈漆处理。轻钢龙骨隔墙采用双面双层石膏板，内部隔音棉填充。 （3）所安装的门的门口线上端高度一致，并且所有单元有中心线标高尺寸，以确保最终美观效果。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 户内门套基层做法节点图

## Slide 39
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备→放线→下料、木楔子安装、板材防腐防虫处理→安装18厚基层板→打中性硅酮密封胶 2.重点说明： （1） 木基层须做防火、防腐、防虫蛀处理，且明确开启方向、所用五金件型号和安装位置，门套企口边嵌橡胶防撞条（色系与门套相同）。 （2）基层连接方式需用美固钉、涂防锈漆处理。轻钢龙骨隔墙采用双面双层石膏板，内部隔音棉填充。 （3）所安装的门的门口线上端高度一致，并且所有单元有中心线标高尺寸，以确保最终美观效果。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 户内门轻质砌块基层门套做法节点图

## Slide 40
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备→放线→下料、木楔子安装、板材防腐防虫处理→安装18厚基层板→打中性硅酮密封胶 2.重点说明： （1）卫生间、厨房间门框基层板根部离门槛石面留缝约100-150mm。 （2）门框基层需进行防火、防腐、防潮三防处理。 （3）防火涂料采用水性。 （4）防潮防腐涂料要满足环保要求。 （5）门槛石距离需留置空隙，并用防水砂浆填实。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 移门及门套安装节点图

## Slide 41
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备→放线→钢架焊接、石材加工→钢架固定→石材及四周挡水板安装→安装台下盆→成品保护→保洁→打中性硅酮密封胶→保洁交付 2.重点说明： （1）台盆钢架须采用国标镀锌角钢，焊接处刷两遍防锈处理。 （2）为便于台盆拆卸检修，固定台下盆用角码螺栓机械连接，台盆与固定钢架连接处加橡皮垫块。 （3）台下盆与台面板下沿口用中性硅酮耐候胶密封。 （4）如台下盆不考虑拆卸，台下盆与台板板下沿处的胶采用AB胶固定 （5）排水形式采用墙排水。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 钢架台下盆安装节点图

## Slide 42
重点说明：
施工控制要点： 1.工序：施工准备→放线→成品柜、台面板工厂加工→浴柜安装→台面板及四周挡水板安装→安装台下盆→成品保护→保洁→打中性硅酮密封胶→保洁交付 2.重点说明： （1）成品柜板材按照集团集采设计。 （2）台下盆固定在成品柜衬板上。 （3）台下盆与台面板下沿口用中性硅酮耐候胶密封。 （4）为便于台盆拆卸检修，固定台下盆用角码螺栓机械连接，台盆与固定钢架连接处加橡皮垫块。 （4）如台下盆不考虑拆卸，台下盆与台板板下沿处的胶采用AB胶固定。 （5）排水形式可采用地排水。
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 成品柜体及台下盆安装示意图（包括柜体开洞、装饰盖板、底座等）

## Slide 43
重点说明：
1.工序：分集水器→苯板→反射膜→铺地暖管→铺设钢丝网→打压→保护层 2.重点说明： 1、分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面，安装要牢固用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴，要求粘贴平整，搭接严密。 2、在找平层上铺设保温层（如2.5cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜），板缝处用胶粘贴牢固，在地面保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚酯膜，保温层要铺设平整。（接下一页） 3、在铝箔纸上铺设一层钢丝网，间距100*100mm，规格2m*1m，铺设要严整严密，钢网间用扎带捆扎，不平或翘曲的部位用钢钉固定在保温板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉，管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面；确保管材或钢网与保温板连接紧密，如楼地面基层不平整，则要求装饰单位全面休整，至合格后再移交给地暖单位，且注意做好移交手续。（接下一页）
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 地暖节点标准

## Slide 44
重点说明：
（接上一页） 4、按地面设计要求间距将加热管用塑料管卡固定在苯板上，固定点的间距、弯头处间距不大于300mm，直线段间距不大于600mm，大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染，每个回路加热管铺设完毕，要及时封堵管口。 5、检查地暖敷设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后，进行水压试验，从注水排气阀注入清水进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5~2倍，但不小于0.6MPA，稳压1h内压力降不大于0.05Mpa，且不渗不漏为合格。 6、地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时，要设置伸缩缝，缝的尺寸为5~8mm，高度同细石砼垫层。塑料管穿越伸缩缝时，应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处，管外用不短于100mm的波纹管保护，以降低混凝土膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏（或进口弹性密封胶） 7、加热管验收合格后，回填细石混凝土，加热管保持不小于0.4Mpa的压力；垫层应用人工抹压密实，不得用机械振捣，不许踩压已铺设好的管道，细石砼接近初凝时，应在表面进行二次拍实、压抹，以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14d以上，垫层达到养护期后，管道系统须带压施工。 8、地暖分水器进水处应装设过滤器，防止异物进入地板管道环路；分水器处应增设排水地漏，外侧浇筑止水地梁并做防水处理。 9、地暖及砼保护层宜先行施工，确保水汽有充分的干燥期。 10、注意地暖保护层及地板铺设完成后，严禁在有地热铺设木地板区域的地暖保护层上直接拌制砂灰等，后期木地板保洁时严禁使用拖把，防止拖把多余水分通过地板缝隙进入地板夹层导致地板及踢脚线受潮发霉。 11、对于交付业主后长期无人居住的精装修空关房，要加强业主的温馨提醒，必要时可委托物业公司代为通风透气，减少因长期密闭引起的木地板霉变。 12、对于在交付时已开通燃气的项目公司在调试地暖设备时，注意地暖首次使用不宜将温度设置过高，避免水汽过快蒸发、凝结；交付业主前未通气、调试的项目，在通气后应由专业人员负责对地暖的调试，并向业主进行温馨提醒。 13各项目在进行地暖地板采购时，应加强质量的把控，确保所使用地板为专用地暖地板。
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 地暖节点标准

## Slide 45
重点说明：
1.工序：分集水器→苯板→反射膜→铺地暖管→铺设钢丝网→打压→保护层 2.重点说明： 1、分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面，安装要牢固用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴，要求粘贴平整，搭接严密。 2、在找平层上铺设保温层（如2.5cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜），板缝处用胶粘贴牢固，在地面保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚酯膜，保温层要铺设平整。（接下一页） 3、在铝箔纸上铺设一层钢丝网，间距100*100mm，规格2m*1m，铺设要严整严密，钢网间用扎带捆扎，不平或翘曲的部位用钢钉固定在保温板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉，管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面；确保管材或钢网与保温板连接紧密，如楼地面基层不平整，则要求装饰单位全面休整，至合格后再移交给地暖单位，且注意做好移交手续。（接下一页）
节点图
实样照片
项目名称 | 安装工程细部节点构造
节点名称 | 地漏安装标准

## Slide 46
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版→编号→基层清理→扫浆→铺干硬性砂浆→刮石材背面粘接剂→铺石材→养护→保护→勾缝→结晶→保洁交付 2、重点关注点： （1）浅色系列石材采用专用石材粘接剂，结合层白水泥和中砂或粗砂； （2）在出厂前石材需做六面防护，石材六面防护须纵横各一遍，待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护，现场切割后补刷。防护液为水性防护液。滴水在石材表面，形成水珠，不渗透入石材为合格； （3）大理石应先铲除背后网格布后进行铺贴，石材铺贴应按照图示起点铺贴； （4）石材地面房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图；拼花复杂波打线必须在工厂拼装完并试拼后编号出厂；铺贴时必须按照排版图铺贴； （5）石材质量控制环节：荒料→毛板→大板→规格板→工厂按照排版图试拼检查→包装出厂； （6）石材铺贴完后养护三天后做好成品保护再进行下一道工序。
节点图
实样照片
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 室内地面石材干铺法施工通用节点图

## Slide 47
第四章 地面工程细部节点构造标准

## Slide 48
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版→基层清理→扫浆→铺干硬性砂浆→瓷砖背面刮粘接剂→铺地砖→养护→保护→勾缝→保洁交付 2、重点关注点： （1）必须保证同一个房间的地转为同一色号砖。 （2）地砖铺贴时必须注意砖背面的铺贴方向。 （3）地砖铺贴应按照施工图示起点铺贴。 （4）地砖地面必经房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图。 （5）地砖铺贴完养护三天后做好成品保护再进行下一道工序。 （6）勾缝必须使用美缝剂。
节点图
实样照片
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 室内地面干铺法施工通用节点图

## Slide 49
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版→编号→基层清理→扫浆→铺干硬性砂浆→刮石材/砖背面专业粘接剂→铺石材/砖→养护→保护→勾缝→结晶(石材）→保洁交付 2、重点关注点： （1）卫生间石材/地砖铺贴前，须完成过门石铺贴补刷过门石周边防水并完成蓄水试验。卫生间湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于1800mm，干区的墙面防水高度不低于300mm。 （2）石材/地砖地面必经房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图；拼花复杂波打线必须在工厂拼装完并试拼后编号出厂；铺贴时必须按照排版图铺贴。 （3）如有地暖系统，地暖管线不得穿门槛石底部，需从防水以上部位穿墙进入。
节点图
实样照片
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间地面石材/砖干铺法施工通用节点图01

## Slide 50
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版→编号→基层清理→扫浆→铺干硬性砂浆→刮石材/砖背面专业粘接剂→铺石材/砖→养护→保护→勾缝→结晶(石材）→保洁交付 2、重点关注点： （1）卫生间石材/地砖铺贴前，须完成过门石铺贴补刷过门石周边防水并完成蓄水试验。卫生间湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于1800mm，干区的墙面防水高度不低于300mm。 （2）石材/地砖地面必经房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图；拼花复杂波打线必须在工厂拼装完并试拼后编号出厂；铺贴时必须按照排版图铺贴。 （3）如有地暖系统，地暖管线不得穿门槛石底部，需从防水以上部位穿墙进入。
节点图
实样照片
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 卫生间地面石材/砖干铺法施工通用节点图02

## Slide 51
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版→编号→基层清理（防水保护层）→扫浆→铺干硬性砂浆→刮石材/砖背面专业粘接剂→铺石材/砖→养护→保护→勾缝→结晶(石材）→保洁交付 2、重点关注点： （1）阳台石材/地砖铺贴前，须完成过门石铺贴补刷过门石周边防水并完成蓄水试验。 （2）找坡率0.3%-0.5%。 （3）石材地面必经房间套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图；拼花复杂波打线必须在工厂拼装完并试拼后编号出厂；铺贴时必须按照排版图铺贴；排版时严格控制地漏与石材/地砖的关系。 （4）阳露台工序及防水施工必须按照集团防渗漏指引进行。
节点图
实样照片
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 露台地面石材/砖干铺法施工通用节点图

## Slide 52
重点说明：
1、施工工艺： 闭水试验→准备工作→放线→排版→细石混凝土坎制模浇捣→防水加强处理→铺地面石材或地砖→铺淋浴过坎石石材→养护→保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线，制模浇捣细石混凝土返砍，并与地面统一作防水处理。 （2）凹槽位置注重圆滑处理。 （3）地沟宽度应根据地漏规格确定。 （4）淋浴玻璃隔断下坎细石混凝土挡水条需补刷防水。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 淋浴房门槛石施工通用节点图
实样照片

## Slide 53
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版定位→管口清理→管路检查→地漏安装→保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)楼板开孔需大于排水管管径，孔壁需进行凿毛处理。需用专用模具支撑，浇捣需用细石混凝土分二次封堵浇捣密实。管根防水加强等措施按照集团防渗漏提指引进行。 (2)地漏的排水管口标高应根据地漏型号和找坡确定，使排水管与地漏连接紧密。 (3)地漏安装时周边的砂桨应填充密实。 (4)地漏、排水管口径需符合排水流量要求。 (5)地漏应选择带水封的防臭型地漏。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 淋浴房地漏排水管剖面图
实样照片

## Slide 54
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→排版→编号→基层清理→扫浆→铺干硬性砂浆→刮石材背面粘接剂→铺石材→养护→保护→勾缝→结晶→保洁交付 2、重点关注点： （1）浅色系列石材采用专用粘接剂，结合层白水泥和中砂或粗砂。 （2）在出厂前石材需做六面防护，石材六面防护须纵横各一遍，待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护，现场切割后补刷。防护液为水性防护液。 （3）大理石应先铲除背后网格布后进行铺贴，石材铺贴应按照图示起点铺贴。 （4）石材地面必经套方后，按照设计进行排版并编号，形成排版图；拼花复杂波打线必须在工厂拼装完并试拼后编号出厂；铺贴时必须按照排版图铺贴。 （5）石材质量控制环节：荒料→毛板→大板→规格板→工厂按照排版图试拼检查→包装出厂。 （6）石材铺贴完后养护三天后做好成品保护再进行下一道工序。 （7）踏步石材线型及防滑条的形式需按设计要求加工。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 楼梯地面施工通用节点图01
实样照片

## Slide 55
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→放线→量尺下单→材料加工→送货到场→现场预铺→吸尘器清扫→铺贴防潮膜并胶粘缝→铺木地板→收口条安装→踢脚线安装→检查整改→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）楼梯踏步背板用漆封闭，防止受潮变形； （2）预留栏杆安装孔件位置和尺寸，楼面标高准确； （3）木质楼梯踏板安装应安排在内装修收尾阶段。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 楼梯地面施工通用节点图02
实样照片

## Slide 56
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→水泥砂浆地面全面检查→地面整改→移交→基层清理、吸尘器清扫→铺贴防潮膜并胶粘缝→弹设铺贴控制十字线→铺木地板→收口条安装→踢脚线安装→检查整改→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）全面检查水泥砂浆地面平整度并与总包办理移交手续，地面达到干燥后方可铺贴。 （2）地板专用塑料防潮薄膜要沿踢脚线上翻50mm，接口处互叠用透明胶带粘贴，防止水气进入。 （3）木地板提前7天运到施工区域平衡含水率。 （4）木地板基层必须用大功率吸尘器清理地面浮灰。 （5）木地板施工时安装时要严格根据房间预排版并采取顺光铺。 （6）木地板与墙面之间留设8-10mm伸缩缝并设置弹簧。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 木地板铺装施工通用节点图
实样照片

## Slide 57
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→地面全面检查→地面整改→移交→基层清理、吸尘器清扫→铺贴防潮膜并胶粘缝→弹设铺贴控制十字线→铺木地板→收口条安装→踢脚线安装→检查整改→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）地板找平层平整度控制在3mm/2M，踢脚与墙体、地面平直度控制在1mm/2M; （2）踢脚线应在墙面刷完第一遍乳胶漆后安装。 （3）踢脚线安装之前，吸尘器吸净地板与墙体缝隙内尘土； （4）木地板防潮膜须沿踢脚线四周上翻50mm。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 踢脚线施工通用节点图
实样照片

## Slide 58
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→地面全面检查→地面整改→基层清理、吸尘器清扫→涂刷界面剂→铺设塑胶地板→检查整改→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓，无油渍，手摸无粗糙感。 基层与塑料地板块背面同时涂胶，胶面不粘手时即可铺贴；铺贴时，将气泡赶净；块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝；卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用 重叠切割，一般是要求重叠30mm，注意保持一刀割断。 （2）为避免拼接缝的产生及卫生死角，踢脚与地面连接处制作成内圆角，踢脚与地面 整体铺贴。 （3）地胶板地面基层必须使用自流平水泥处理，这样可避免基层起砂、油渍造成的起 鼓脱落等问题，但要注意自流平水泥在北方使用的温度因素，防止气温过低造成的粉化等质量问题。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 塑胶地板施工通用节点图
实样照片

## Slide 59
重点说明：
1、施工工艺： 闭水试验→准备工作→放线→排版→门槛底部防水加强处理→铺地面石材或地砖→养护→保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）设计必须确保室内外建筑完成面高差≥50mm。 （2）防水施工必须按照集团防渗漏指引进行。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 阳台移门门槛施工通用节点图01
实样照片

## Slide 60
重点说明：
1、施工工艺： 闭水试验→准备工作→放线→排版→门槛底部防水加强处理→铺地面石材或地砖→养护→保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）设计必须确保室内外建筑完成面高差≥50mm。 （2）防水施工必须按照集团防渗漏指引进行。 （3）阳台门底部必须施作砼反坎，防水涂刷至反坎上，并做防水加强处理。
节点图
项目名称 | 地面工程细部节点构造
节点名称 | 阳台移门门槛施工通用节点图02
实样照片

## Slide 61
目录
第五章 墙面工程细部节点构造标准

## Slide 62
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→钢架焊制→除渣防锈→石材干挂→嵌缝→晶面处理→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：品种及质地；大板关注色泽、纹理、尺寸、厚度；检测关注物理属性、放射性；加工关注加工尺寸、平整度、石材防护、不得有缺边掉角、裂纹。 (2)辅材：骨架材料关注是否热镀锌，壁厚；是否304不锈钢冲压干挂件、结构胶品质。 (3)基层：钢架焊接关注墙高小于2.5m，可使用5#槽钢+4#角钢；墙高大于2.5m，可使用8#槽钢+5#角钢；焊接质量关注除渣、二度防锈。 (4)面层：接缝横平竖直、缝宽均匀；阴阳角压向正确；线条出墙厚度一致、接口平直；石材上开孔洞口规则无毛边，大小合适。 (5)另外：墙面石材减少晶面处理、重点前控石材出场品质。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 石材干挂安装施工通用节点图
实样照片

## Slide 63
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→干挂件安装→石材点挂（随装随灌浆）→嵌缝→晶面处理→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：品种及质地；大板关注色泽、纹理、尺寸、厚度；检测关注物理属性、放射性；加工关注加工尺寸、平整度、石材防护、不得有缺边掉角、裂纹。 (2)辅材：是否304不锈钢冲压干挂件；灌浆料常规选用P.C.32.5的普通硅酸盐水泥；浅色石材用P.C.32.5的建筑白水泥。 (3)基层：挂件安装牢固；若破坏防水需修补到位。 (4)面层：灌浆质量重点关注分次灌浆，第一次不得超过石板高度的三分之一，待砂浆初凝后进行第二次灌浆，高度为石板的二分之一。第三层灌浆至低于石板上口 50mm处为止。每日灌浆高度不得高于1.5m；观感质量关注点同干挂工艺。 (5)其他：灌浆法石材重点关注防护，现场需增加一道背面防护。墙面石材减少晶面处理、重点前控石材出场品质。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 石材点挂灌浆安装施工通用节点图
实样照片

## Slide 64
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→防水滚涂（若有）→瓷砖粘贴→嵌缝→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：表面处理及烧制工艺；瓷砖质量关注平整度、方正度、无缺边掉角。墙面基层关注平整度、垂直度、清洁度、强度；涉水墙面闭水试验完成。 (2)辅材：陶土砖可使用水泥粘贴，其他砖使用专用粘结剂。 (3)基层：粉刷层是否空鼓。 (4)面层：是否增加背胶工艺；重点关注空鼓率。不能出现单块中心空鼓；出现边角空鼓的瓷砖数量不超过该房间瓷砖铺贴量的3%。 (5)其他：关注接缝横平竖直、缝宽均匀；阴阳角压向正确。重点关注专用嵌缝剂色泽、饱满度。排版重点关注大面效果、避免出现小于100mm规格。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 石材/瓷砖粘贴施工通用节点图
实样照片

## Slide 65
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→基层制安→瓷砖胶粘→嵌缝→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：表面处理及烧制工艺；瓷砖质量关注平整度、方正度、无缺边掉角。墙面基层关注平整度、垂直度、清洁度、强度；涉水墙面闭水试验完成。 (2)辅材：陶土砖可使用水泥粘贴，其他砖使用专用粘结剂。 (3)基层：基层安装是否牢固。 (4)面层：是否增加背胶工艺；重点关注空鼓率。不能出现单块中心空鼓；出现边角空鼓的瓷砖数量不超过该房间瓷砖铺贴量的3%。 (5)其他：关注接缝横平竖直、缝宽均匀；阴阳角压向正确。重点关注专用嵌缝剂色泽、饱满度。排版重点关注大面效果、避免出现小于100mm规格。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 瓷砖胶粘施工通用节点图
实样照片

## Slide 66
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→防水滚涂（若有）→马赛克粘贴→嵌缝→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：材质；进场验收关注背网自身强度、背网与马赛克粘接强度。 (2)辅材：使用P.C.42.5白水泥或者专用粘结剂。 (3)基层：粉刷层是否空鼓。 (4)面层：粘贴关注阴角尽量采用同一块马赛克跨接，阳角必须采用同一块跨接。 (5)其他：马赛克填缝需采用专用填缝剂，需做填缝实样，确定后大面施工。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 马赛克粘贴施工通用节点图
实样照片

## Slide 67
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→轻钢龙骨安装→封单面板→隔音棉安装→封另一面板→移交下一道工序 2、重点关注点： (1)主材：根据图纸要求选用不同的隔墙龙骨系列；龙骨壁厚；隔音棉容重；石膏板品质。 (2)辅材：龙骨卡厚度。 (3)基层：普通房间隔墙内细石砼翻边高度为250mm；涉水房间不允许使用轻钢龙骨隔墙；不得采用卷装隔音棉，隔音棉安装需满填且以保温钉固定。 (4)面层：封板错缝。 (5)其他：隔墙开关盒处内衬50副龙，以便固定开关盒；墙面有液晶电视或装饰画等处需内衬18mm厚多层板（尺寸按需确定）。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 轻钢龙骨隔墙施工通用节点图
实样照片

## Slide 68
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→钢架焊制→混凝土灌注/砂浆粉刷→移交下一道工序 2、重点关注点： (1)主材：是否热镀锌，壁厚。 (2)辅材：电焊条质量。 (3)基层：焊接质量关注除渣、二度防锈。 (4)面层：隔墙内细石砼翻边高度为 250mm；翻边以上为灌浆处理或甩浆粉刷处理。 (5)其他：适用于完成面厚度小且处于涉水房间的墙体；有防水要求的部位，应按照要求防水完成后再进行石材粘贴。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 钢架隔墙施工通用节点图
实样照片

## Slide 69
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→基层制作→玻璃安装→打胶收口→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：钢化玻璃厚度及完好性。 (2)辅材：结构胶质量。 (3)基层：下口需设置止水翻边，防水涂料需涂布于止水梁上。上口需设置U型不锈钢卡槽，内空需大于50mm；U型槽需独立固定。 (4)面层：必须全卡入上下卡槽。 (5)其他：挡水坎需预先留槽，深度不小于8mm。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 玻璃隔墙施工通用节点图
实样照片

## Slide 70
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→基层制安→木饰面/硬包胶粘→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：扪皮幅宽。 (2)辅材：底板使用多层板。 (3)基层：小面积适用木质基层，大面积适用钢质基层。使用钢质基层时，如遇轻质墙，则需在竖向主龙骨上增加背穿螺栓，螺栓间距不大于 1.2m。 (4)面层：胶水应均匀滚涂于基层板及背面。枪钉作为辅助固定方式，不得钉于见光面。 (5)其他：硬包底板上应均匀喷涂胶水再包覆扪皮；规则形状的软包应加1/4圆边框，不规则形状软包应适用加重型海绵。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 木饰面/软包粘胶施工通用节点图
实样照片

## Slide 71
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→基层制安→软硬包干挂→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：扪皮幅宽。 (2)辅材：底板使用多层板。 (3)基层：小面积适用木质基层，大面积适用钢质基层。使用钢质基层时，如遇轻质墙，则需在竖向主龙骨上增加背穿螺栓，螺栓间距不大于 1.2m。 (4)面层：扪皮、扪布对花完整，包覆平整、板块边角挺直、板块拼接平整、拼缝顺直。枪钉作为辅助固定方式，不得钉于见光面。 (5)其他：硬包底板上应均匀喷涂胶水再包覆扪皮；规则形状的软包应加1/4圆边框，不规则形状软包应适用加重型海绵。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 软硬包干挂施工通用节点图
实样照片

## Slide 72
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→基层制安→木饰面干挂→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：材料的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求。木饰面油漆要求在工厂完成加工且尺寸正确。 (2)辅材：基层板的平整、垂直度、强度、干燥度应符合设计要求。结构胶质量。 (3)基层：木基层及所用木龙骨、木饰面须做防火、防潮、防腐、防虫蛀处理。 (4)面层：木饰面板镶贴或安装必须牢固、方正、楞角整齐，不得有空鼓、裂缝等缺陷。表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无戗槎、刨痕、毛刺和锤印。饰面板的接缝宽度应符合设计要求、接缝宽度可垫木楔调整，并应确保外表面的平整、垂直及板上口的顺平。 (5)其他：且木皮饰面背面必须刷防潮漆或贴平衡纸；覆膜饰面背面需完全包覆。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 木饰面干挂施工通用节点图
实样照片

## Slide 73
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→木基层制作→镜子胶粘→镜框安装（若有）→打胶收口→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：银镜背面镀层材质、厚度及完好性。 (2)辅材：结构胶质量。 (3)基层：木基层防腐、防火处理到位。 (4)面层：面材安装前需检查镜子背面涂层，边角处需重点查看。胶水需满涂，不得打点安装。 (5)其他：无钢化玻璃背称的镜子上严禁开孔安装开关插座等终端设备。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 镜子胶粘/锁止施工通用节点图
实样照片

## Slide 74
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→钢架焊制→除渣防锈→面材安装→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：热镀锌钢材，壁厚。滚珠轴承大小根据门体的自重选定。 (2)辅材：电焊条质量，防锈漆质量。 (3)基层：固定钢架的墙体刚度。 (4)面层：焊接部位作防锈处理。暗门厚度及旋转开启与墙面装饰面空间关系需在建筑设计时需考虑，否则难以实施。 (5)其他：石材干挂或安装、门边、框边切割面需抛光处理，钢架面采用防潮板包封。为防止门与边框碰撞，会使石材破损，需在门与框之间安装限位链。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 非180°检修暗门施工通用节点图
实样照片

## Slide 75
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→钢架焊制→除渣防锈→面材安装→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：热镀锌钢材，壁厚。滚珠轴承大小根据门体的自重选定。滚珠轴承+定制U型钢可达到180°开启要求。 (2)辅材：电焊条质量，防锈漆质量。 (3)基层：固定钢架的墙体刚度。 (4)面层：焊接部位作防锈处理。暗门厚度及旋转开启与墙面装饰面空间关系需在建筑设计时需考虑，否则难以实施。 (5)其他：石材干挂或安装、门边、框边切割面需抛光处理，钢架面采用防潮板包封。为防止门与边框碰撞，会使石材破损，需在门与框之间安装限位链。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 180°检修暗门施工通用节点图
实样照片

## Slide 76
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→腻子批涂→打磨→基膜滚涂→墙纸粘贴→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：墙纸幅宽、是否拼花。 (2)辅材：腻子粉品质。基膜品质。 (3)基层：结构墙体基层的平整、垂直、硬度、含水率应符合设计要求。对湿度较大房间和经常潮湿的墙体不得采用墙纸。墙面批灰基层完成后需刷基膜二遍，不得适用醇酸清漆。 (4)面层：裱糊后的墙纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕。墙纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。墙纸、墙布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。 (5)其他：墙纸铺贴完成24h不得通风开窗、开启空调。墙纸修补不得采用局部挖补法，应整幅更换。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 墙纸粘贴施工通用节点图
实样照片

## Slide 77
重点说明：
1、施工工艺： 施工准备→腻子批涂→打磨→乳胶漆滚涂→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1)主材：乳胶漆品质。 (2)辅材：腻子粉品质。 (3)基层：结构墙体基层的平整、垂直、硬度、含水率应符合设计要求且新旧墙交接处加网格布防开裂处理（墙面开槽处粉刷封堵处需加网格布）。基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮、裂缝且内墙腻子的粘结强度符合国家规定。 (4)面层：乳胶漆涂刷应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮、掉粉。 (5)其他：新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应刷涂抗碱封闭底涂。
节点图
项目名称 | 墙面工程细部节点构造
节点名称 | 墙面乳胶漆施工通用节点图
实样照片

## Slide 78
目录
第六章 吊顶工程细部节点构造标准

## Slide 79
重点说明：
1、施工工艺：.放线、分档、 .吊杆安装、 .龙骨安装、. 封石膏板 2、重点关注点： （1）安装主龙时，相邻两只主吊应相反布置，以增加其稳定性。主龙接头应错开布置，并锚固。 （2）吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。 （3）不上人吊顶,吊杆长度小于1000㎜时,直径宜不小于Φ6;吊杆长度大于1000㎜,直径宜不小于Φ8
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 不上人吊顶平面及详图（平顶）
节点图

## Slide 80
重点说明：
1、施工工艺：.放线、分档、 .吊杆安装、 .龙骨安装、. 封石膏板 2、重点关注点： （1）经常上人的大型空间检修孔要加固，顶面检修口增加5#角钢加固框，防止以后在工人维修时破坏吊顶。吊杆距主龙骨端部不得超过300mm。 （2）石膏板吊顶长度超过 15 米的各类走道或大面积吊顶转角处应预 留伸缩缝，且伸缩缝两边应设置独立的主龙骨、副龙骨 。 （3）螺钉间距：板中间150～170mm，板四周150～200mm，螺钉距板边10～16mm；螺钉应与板面垂直且埋入板内1～2mm，不破损纸面。 （4）上人吊顶,吊杆长度小于1000㎜时,直径宜不小于Φ8;吊杆长度大于1000㎜,直径宜不小于Φ10
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 上人吊顶平面及详图（平顶）
节点图

## Slide 81
重点说明：
1、施工工艺：.放线、分档、 .吊杆安装、 . 龙骨安装、. 封石膏板 2、重点关注点： （1）吊点应在屋面板下均匀分布(施工前应对现场进行检查,布点应避开顶面空调风筒及各种管道,若避不开时可采取角铁补充吊点),大面积或上人吊顶吊点间距为≤1000mm,一般吊顶的吊点间距为≤1200mm,用电锤在顶上打孔,放置膨胀栓拧紧固定于顶面上。 （2）吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆,并不得与设备共用吊杆。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 支撑卡、卡式龙骨吊顶及详图
节点图

## Slide 82
重点说明：
1、工艺 2、重点关注点： （1）低跨造型的四个角采用0.8mm镀锌铁皮做成L型铁片，采用卡钳固定，增加拉结强度、 防止变形导致开裂。 （2）龙骨基架造型内口200mm处增加横撑龙骨，以用来固定L型9mm多层板。第一层石膏板与第二层石膏板之间需错缝铺贴，两层石膏半之间必须满涂白乳胶。 （3）低位吊顶第一层石膏板转角处，副龙骨面用自攻螺丝固定0.8mm镀锌铁皮作为拉结； 转角部位第一层覆面材料采用9mm多层板，整体裁成L形代替石膏板增加拉结强度。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 石膏板吊顶防开裂施工节点（一）
节点图

## Slide 83
重点说明：
1、施工工艺：.细木工板弹线、 .裁切、 .接缝处刷乳白胶 、. 咬合后马钉锚固 2、重点关注点： （1）固定木基层结构的吊杆间距不大于 600mm。 （2）窗帘箱多层板（或细木工板）对接连接处需用燕尾榫进行连接，以增加窗帘箱的抗拉力，背面采用多层板加固，每段搭接长度不小于 200mm，采用自攻螺丝固定。 多层板基层外无其它装饰材料施工的，需进行防火处理。 跌级吊顶高度超过大于等于 200mm 的侧封板时，应设置燕尾榫。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 石膏板吊顶防开裂施工节点（二）
节点图

## Slide 84
重点说明：
1、施工工艺：.做副龙骨边邦、 .封多层板基层、 . 封石膏板、. 涂料饰面、. 安装灯带 2、重点关注点： （1）天花灯槽内侧板下口需与副龙骨做平，内侧板背面再用挂件固定，以增加灯槽的受力支撑。 （2）灯槽外口与内口副龙骨内嵌木龙骨连接，木基层需进行防火处理。灯槽内应衬垫一层石膏板。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 石膏板吊顶有光槽施工节点（直角）
节点图

## Slide 85
重点说明：
1、施工工艺：.弹线量尺、 .成品石膏线安装、 .石膏板拼接安装、. 接缝处理、、涂料饰面处理 2、重点关注点： （1）天花灯槽内侧板下口需与副龙骨做平，内侧板背面再用挂件固定，以增加灯槽的受力支撑。 （2）灯槽外口与内口副龙骨内嵌木龙骨连接，木基层需进行防火处理。灯槽内应衬垫一层石膏板。 (3) 户型石膏线与吊顶立板的接缝要顺滑，连接处要防止开裂，所有的连接必须黑螺丝固定，做防锈处理，严禁使用枪钉加固。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 石膏板吊顶有光槽施工节点（异型）
节点图

## Slide 86
重点说明：
1、施工工艺：.放线、分档阶段、 .吊杆安装、 .龙骨安装、. 金属扣板安装 2、重点关注点： （1）模板四个对角是否平整，整体平整度要保持一致。 （2）通常C1和C3项目使用300*300 mm规格的板块，板块厚度控制在0.6MM，大于 500×500mm 及以上规格的饰面金属板时材料选择厚度不低于 1.2mm。 (3)边龙骨固定严禁使用免钉胶固定。必须用螺丝木针固定，且木针要做防虫、防腐处理。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 金属吊顶施工节点图
节点图

## Slide 87
重点说明：
1、施工工艺：.放线、分档阶段、 .吊杆安装、 .龙骨安装、. 金属格栅方通安装 2、重点关注点： （1）配套龙骨不得有硬弯，否则应先调直后再进行安装，以确保铝条板安装牢固平整。配套龙骨在预留的各种孔、洞（灯具口、通风口等）处，应按设计、规范、图集对局部节点的要求进行加固，增加附加龙骨及连接件，避免孔、洞周围铝条板出现变形。 （2）铝条板在下料切割时，应控制好切割角度，安装前应将切口的毛边修整平直，避免出现接缝明显、接口露白茬、接缝不平直、错台等问题。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 金属格栅造型顶施工节点图
节点图

## Slide 88
重点说明：
1、施工工艺：.按照综合天花图定位、放线、分档阶段、 .做副龙骨方口边框、 .成品检修口主框安装、. 成品检修口安装、. 涂料饰面（石膏） 2、重点关注点： （1）吊顶检修口采用成品检修口，尺寸规格、材料符合设计要求。 （2）检修口周边龙骨应用铆钉加固处理。 （3）检修口位置应避让造型、对准设备的检修位置。 （4）检修口材质如经常检修的区域，建议使用成品烤漆金属检修口，颜色同顶面色，防止乳胶漆检修口表面污染。 （5）按照上人和不上人分，通常不上人尺寸为400*400MM，上人检修口不小于450*450MM。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 吊顶检修口（不上人）节点图
节点图

## Slide 89
重点说明：
1、施工工艺：.按照综合天花图定位、放线、分档阶段、 .做主、副龙骨方口边框（边框加固用主龙骨）、 .成品检修口主框安装、. 成品检修口安装、. 涂料饰面（石膏） 2、重点关注点： （1）吊顶检修口应采用成品检修口，规格满足检修要求。 （2）检修口上部应四周附加一圈主龙骨，挂件等需从楼板直接固定，下口应根据检修开口大小增设附龙骨，以增加其稳固性。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 吊顶检修口（上人）节点图
节点图

## Slide 90
重点说明：
1、施工工艺：.主龙骨断开（距离50MM）、 .主龙骨断开两端增加吊杆固定，距离不大于300MM、 .副龙骨安装间距距离主龙骨端头不大于50MM安装、. 双层石膏板错位拼接缝，如图所示，拼接长度不小于50MM,且上下各留10MM自然缝、. 如是单层石膏板留10MM自然缝。用不锈钢条装饰拼接缝。 2、重点关注点： （1）吊顶伸缩缝的两侧应设置超长次龙骨。 （2）伸缩缝的上部应采用超细玻璃棉等不燃材料将龙骨间的间隙填满。 （3）当吊顶为单层石膏板龙骨构造时，根据伸缩缝与龙骨或石膏板间关系，应分别断开石膏板或龙骨。 （4）当吊顶为双层石膏板龙骨构造时，设置伸缩缝时应完全断开变形缝两侧的吊顶。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 石膏板吊顶伸缩缝做法节点图
节点图

## Slide 91
重点说明：
1、施工工艺：.放线、定位阶段、 .基层龙骨安装、 .细木工板后场集中拼装 、. 现场吊装、. 石膏板敷面安装、. 涂料饰面 2、重点关注点： （1）窗帘箱尺寸应符合设计要求，且叠级挂板需用龙骨吊件加固处理。 （2）木基层需进行防火、防白蚁处理。 （3）采用电动卷帘时、需在窗帘盒上方预留电源。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 窗帘盒施工节点
节点图

## Slide 92
重点说明：
1、施工工艺：.放线、定位、 .定位型钢基层预留尺寸、 . 石膏板安装留槽、. 安装插入玻璃、嵌缝收胶 2、重点关注点： （1）湿区玻璃密封胶必须选用防霉胶。 （2）玻璃厚度要求（带框厚度不低于和不带框），淋浴房内无框玻璃选用公称厚度不小于12MM钢化玻璃，淋浴房内有框玻璃选用公称厚度不小于8MM钢化玻璃。 （3）淋浴房内玻璃要加防爆膜。
实样照片
项目名称 | 吊顶工程细部节点构造
节点名称 | 玻璃隔断吊顶内固定节点
节点图

## Slide 93
第七章 细部收口工程节点构造标准

## Slide 94
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→排版下料→基层钢架/或砖基层制作→防水→试水→保护层→石材/或砖安装→浴缸安装→勾缝→结晶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法施工，石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边工厂加工完成后现场安装，石材与浴缸交接处用耐候胶收口。 (2) 浴缸周边石材部位作L40×4镀锌角钢支撑架，采用304不锈钢干挂件连接石材、且浴缸靠墙体一侧需做防水上翻300mm。 (3) 石材与浴缸缝注耐候胶收口，对浴缸防水层进行闭水试验，检查下水管道排水是否正常。 (4) 去水位置预留检修门，下侧高出地面50mm、检修门方向及规格满足设计。 (5) 内部增设内反槛、地面放坡到备用地漏。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 浴缸石材/瓷砖收口施工节点图1

## Slide 95
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→排版下料→基层钢架/或砖基层制作→防水→试水→保护层→石材/或砖安装→浴缸安装→勾缝→结晶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 浴缸与石材相接部位按石材压浴缸边缘做法施工，石材与浴缸接缝处留 2mm用耐候胶收口，且砖砌基层需做防水处理。 (2) 砖墙内部需做防水，上翻高度300mm。 (3) 侧面留设石材检修暗门且暗门下侧高出地面50mm，检修门规格及方向需符合检修要求，且无其它障碍物阻挡检修门的开启。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 浴缸石材/瓷砖收口施工节点图2

## Slide 96
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→排版下料→基层钢架/或砖基层制作→防水→试水→保护层→石材/或砖安装→浴缸安装→勾缝→结晶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 浴缸与石材相接部位按浴缸与石材做平的做法施工，石材台面按整块石材根据浴缸尺寸切割镂空磨边工厂加工完成后现场安装，石材与浴缸交接处用耐候胶收口。 (2) 浴缸周边石材部位作L40×4镀锌角钢支撑架，采用304不锈钢干挂件连接石材、且浴缸靠墙体一侧需做防水上翻300mm。并留设石材检修暗门，且暗门下侧高出地面50mm，检修门规格及方向需符合检修要求，且无其它障碍物阻挡检修门的开启。 (3) 所用角钢焊接点须涂防锈漆。浴缸内部设置地漏，找平层方向向地漏方向找坡。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 浴缸石材/瓷砖收口施工节点图3

## Slide 97
重点说明：
1、施工工艺：基层钢架→防水→试水→保护层→石材/或砖安装→浴缸安装→检修门面材安装→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 石材的品种、颜色、花纹、物理属性、放射性、尺寸符合设计要求，且表面光洁，方正、平整、不得有缺角、裂纹。浴缸内部设置地漏，找平层方向向地方向找坡。 (2) 所用钢骨架规格符合国家标准，热镀锌处理；钢架焊接部位须作二度以上防锈处理；不锈钢石材挂件钢号为304。· (3) 石材结构胶、石材厚度须达到国家要求、须做六面防护两遍。铺装后按照要求修补晶面处理。 (4) 检修门所用滚珠轴承大小根据门体的自重选定，焊接部位做防锈处理。门与框之间安装限位链，钢架面采用防潮板包封。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 浴缸检修门示意图01

## Slide 98
重点说明：
1、施工工艺：基层钢架→防水→试水→保护层→石材/或砖安装→浴缸安装→检修门面材安装→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）浴缸活动检修门在安装前需深化节点做法、石材/瓷砖粘贴在基层板上，所用胶水符合环保要求。 （2）检修门所用合页、瓷碰门吸均为上下两副，安装牢固、安装完成后且需现场调试。 （3）石材检修门与浴缸石材饰面交接处应留10mm、避免使用过程中出现碰撞问题。 （4）砖墙预留检修门洞处需对准浴缸下水管道及安装配件处，以便日后检修。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 浴缸检修门示意图02

## Slide 99
重点说明：
1、施工工艺：墙面及窗台砖粘贴→橱柜安装→橱柜台面板安装→橱柜挡水条安装→接口处打胶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 柜台饰面高于窗台部位采用铝板封堵、基层采用4#角钢焊接骨架、铝板胶粘多层板基层，所用角钢均热镀锌处理、胶水符合环保要求。 (2) 窗台石材采用AB胶站结，阳角倒角处理，石材挡水与窗台石分开做，低于窗台。 (3) 为便于台盆拆卸检修，台盆固定于固定构件上，固定构件与石材垫块用不锈钢或镀锌螺栓固定，垫块背面及台面背面粘结部位需经打毛处理用大理石胶粘结固定，台盆与固定构件连接处需用橡皮垫块，台盆与台面板下沿口用同色耐候胶密封
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 橱柜台面与窗台的收口节点

## Slide 100
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→下料→橱柜安装→橱柜台面安装→水槽安装→柜门安装→接口处打胶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 水电管道、配件安装应牢固、连接处不能有渗水现象。 (2) 水槽溢水孔下水管安装时注意与槽体衔接处的密封性、确保不漏水。 (3) 石材台面边缘倒R角，R角需连贯且磨边处理。 (4) 为便于台盆拆卸检修，台盆固定于固定构件上，固定构件与石材垫块用不锈钢或镀锌螺栓固定，垫块背面及台面背面粘结部位需经打毛处理用大理石胶粘结固定，台盆与固定构件连接处需用橡皮垫块，台盆与台面板下沿口用同色耐候胶密封。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 橱柜台面安装节点

## Slide 101
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→墙面垂直度复查→墙面砖粘贴→不锈钢基层板制作及安装→橱柜上下柜及水槽安装→不锈钢安装→接口处打胶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 不锈钢折边处理且凸出瓷砖面2~3mm，木基层采用多层板或细木工板，所用木基层需作防火、防腐处理。 (2) 不锈钢材质要求304﹟材质，厚度不小于1.2mm，采用AB胶粘结固定，不锈钢边要求作磨边处理。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 厨房煤气灶背墙面不锈钢与石材收口节点

## Slide 102
重点说明：
1、施工工艺：地面标高复查→地面整改→移交→基层清理、吸尘器清扫→铺贴防潮膜并胶粘缝→弹设铺贴控制十字线→铺木地板→收口条安装→踢脚线安装→检查整改→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1） 踢脚线要求工厂加工，现场安装，接缝应留在活动家具等隐蔽部位，阴阳角需作45°拼接，采用卡式安装，不得在表面用枪钉固定。 （2） 成品踢脚线木皮厚度应不低于60丝，油漆需符合环保要求，成品踢脚背面必须刷防潮漆或贴平衡纸。 （3） 踢脚线应整根安装、木质踢脚线阴阳角及接长应斜切45度安装。 （4） 木踢脚线接缝处作暗榫或斜坡压搓，并且接缝一定要在防腐木上，安装后上口要平直。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 踢脚线安装与拼接节点

## Slide 103
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→门套线安装→踢脚线安装→检查整改→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： （1）门套完成面超过踢脚线完成面3-5mm。 （2）先安装门套、踢脚线与门套收口处踢脚线侧边做成直角与门套压实处理。 （3）门套与踢脚线之间安装后需做修复处理。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 踢脚线与门套收口节点

## Slide 104
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→排版下料→铝合金窗副框安装→副框塞缝→铝合金窗安装→窗淋水试验→石材/或砖安装→勾缝→结晶→成品保护→保洁交付 2、重点关注点： (1) 现场定位需按照设计图纸，铺设时接缝平顺严密、石材纹理连贯。 (2) 石材台面邻窗框型材处预留3-4mm间隙，硅胶收头、硅胶宽度小于等于6mm。 (3) 石材台面与基层采用间距300mm的粘接剂条粘接方式进行粘结。 (4) 窗台基层墙面处需20X20X25MM的边槽、使石材台面部位双层嵌入。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 踢脚线安装与拼接节点

## Slide 105
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→排版下料→编号→基层清理→墙面刮毛处理→刮石材背面粘接剂→粘贴石材→成品保护→勾缝→保洁交付 2、重点关注点： (1) 墙面石材阳角收口均需 45°拼接对角处理。 (2) 待墙面石材全部铺贴完成后，须调制与石材同色的云石胶作勾缝处理，勾缝必须严密；墙面石材阳角按设计要求加工。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 踢脚线安装与拼接节点

## Slide 106
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→排版下料→编号→基层清理→墙面刮毛处理→刮石材背面粘接剂→粘贴石材→成品保护→勾缝→保洁交付 2、重点关注点： （1）石材墙面有横缝时（如 V 字缝、凹槽）时，阴角收口均需 45°（角度稍小于 45°， 以利于拼接）。 （2）拼接对角处理，应在工厂内。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 墙面石材阴角收口节点图

## Slide 107
重点说明：
1、施工工艺： 2、重点关注点： 收口地漏隐蔽于石材下方，施工时标高需注意往导水槽倾斜。 地漏石材饰面应用不锈钢金属板在背面加固（在厂里加工），避免后期断裂维修频繁。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 隐蔽地漏收口节点

## Slide 108
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→预埋管敷设→石材施工→穿线→石材开孔并铺设→隐蔽地插/或疏散指示灯安装→石材勾缝→成品保护→结晶→保洁交付 2、重点关注点： （1）注意提前拉通消防分供方对地面疏散指示灯排管布。 （2）注意疏散指示灯或地插安装高度及开孔尺寸。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 暗装地插及疏散指示做法节点

## Slide 109
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→石材排版下料→成品变形缝施工→石材铺设→石材勾缝收边→成品保护→结晶→保洁交付 2、重点关注点： （1）在前期石材排版时应注意沉降缝旁边饰面砖排版效果 （2）注意沉降缝安装标高及平整度 （3）注意沉降缝交接石材平整度急爆边现象
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 地面沉降缝节点

## Slide 110
重点说明：
1、施工工艺：弹线放样→石材排版下料→石材铺设→伸缩缝内填充泡沫/或胶条→石材勾缝收边→伸缩缝安装→成品保护→结晶→伸缩缝胶条安装/或打胶→保洁交付 2、重点关注点： （1）地面伸缩缝安装在前期石材排版时应注意排版效果 （2）注意伸缩缝压条的安装平整度 （3）伸缩缝内胶条应平整顺直，填充饱满。
节点图
实样照片
项目名称 | 细部收口工程节点构造标准
节点名称 | 地面伸缩缝节点